## Slide 1
OpenSees
Capstone Application: Earth vs Mars
Model Commands
ops.model
ops.element
ops.fix
ops.section
Analysis Commands
ops.constraints
ops.integrator
ops.algorithm
ops.test
ops.analysis
ops.analyze
Output Commands
nodeDisp
nodeVel
nodeAccel
nodeReaction
reactions
eleForce
recorder
PHASE 01. MODELING,
돔 및 지반 모델 생성,
지구 vs 화성 중력 차이 반영한 가상환경 생성
PHASE 02. PRE-PROCESS
해석 정밀도 확보를 위한 돔 구조물 및 지반 Mesh 최적화
PHASE 03. ANALYSIS
Static / Modal / Seismic 정적, 동적 해석을 통한 행성별 거동 평가
PHASE 04. EVALUATION
행성 환경에 따른 동적 응답 비교 및 구조적 안정성 검토, 머신러닝 이용 최적 설계 도출
*프로젝트에 사용할 커맨드는 학습하며 구체화 예정
ops.node
ops.uniaxialMaterial
ops.nDMaterial
ops.beamIntegration
mass
ops.timeSeries
pattern
ops.geomTransf

## Slide 2
구조물–지반 통합 모델의 기본 구성요소
지반 영역 soil / regolith domain
기초부 / foundation
동일한 구조물 + 행성별 환경변수만 교체
공통 해석 단위 Structure + Foundation + Soil
node · element · material · boundary · load · recorder
1
상부 구조물
골격 부재와 바닥/슬래브를 중심으로 하중을 지지하고, 구조물의 자중·사용하중·동적응답을 기초로 전달하는 주 구조 시스템
2
기초 구조체
상부 구조물의 하중을 지반으로 분산·전달하는 하부 구조 시스템. 기초판, 링 기초, 독립기초, 앵커, 매립부 등으로 구성
3
지반형상
구조물이 놓이는 지반 영역의 폭, 깊이
지표면, 측면·하부 경계를 정의
4
구조물 경계조건
구조물 하부, 층간, 기초 연결부의 구속 조건 정의. 고정, 핀, 스프링, rigid diaphragm 등을 통해 구조물의 지지 방식과 변형 자유도를 설정
5
공통하중
동일한 구조 시스템에 기본 하중 조건을 적용하여 행성별 응답 비교의 기준
6
출력응답
최대 변위, 기초 침하, 반력, 부재력, 응력, 고유진동수, 가속도 응답 출력
구조 안정성, 지반-구조물 상호작용, 재료 사용량 최적화 가능성을 평가하는 기준으로 사용
구조물 + 기초 + 지반 + 경계조건 + 환경 하중
외부 보호/차폐 구성요소
외피, 차폐층, 단열층, 압력 유지층을 통해 온도 변화·방사선·먼지폭풍·내외부 압력차로부터 내부 공간과 구조체를 보호하는 환경 대응 시스템
지반-기초 접촉부
기초와 지반 사이의 연결 조건을 정의하는 SSI 요소. 완전고정, 스프링, 노드 결합, 매립 조건을 통해 지반 변형성과 uplift 가능성을 반영
지반재료
지구 지반과 화성 레골리스의 밀도, 탄성계수 포아송비, 전단강도 등을 정의
지반 동적특성
지진파나 동적하중 입력 시 지반-구조물 시스템의 진동 응답을 비교
지반 경계조건
지반 모델의 하부·측면·지표면 경계를 정의. 하부 고정, 측면 구속, 자유면, 동적 입력 경계를 통해 실제 지반 거동을 단순화
환경 차이
같은 구조물이 지구와 화성에서 어떻게 다른 변위, 반력, 동적응답을 보이는지 비교
구조물
기초부
지반부
경계조건
하중/환경 요소
응답 구성요소

## Slide 3
구조물 유형 조사
Simulation Structure Category Menu
지구·화성 가상환경에 동일하게 배치할 구조물 후보 유형화
01
수직 원통형
수직 생활공간 + 작은 기초면적
• 거친 지형에서 로봇 시공 경로 단순화
• 이중 쉘로 외기·압력 스트레스 분리
02
하이퍼볼로이드
최소 재료 + 최대 강성
• 외부 압력·내부 팽창력에 대한 안정성
• 현무암 섬유/후프 보강 격자로 인장 보완
03
측지선 돔·공기주입식
삼각 프레임 + 경량 멤브레인
• 저압 환경에서 강성 유지, 조립 용이
• 테두리 상향하중 → 고정·기초 설계가 핵심
04
포물선 회전 아치
취성 재료를 압축 중심으로 사용
• 유황 콘크리트 등 현지 재료 적용 가능
• 인장 응력을 줄이고 압축 응력 흐름 유도
원통 외벽 | - Shell - beam-column
내부 쉘 | 외벽과 별도 shell/beam
층 바닥 | - Rigid diaphragm - shell/solid - Beam grid
지반 연결 | Fixed zeroLength spring equalDOF
내부 압력 | Node load Equivalent lateral load
자중 | gravity load Nodal load
경사 격자 부재 | Truss Beam-column element
후프 보강재 | 원주 방향 beam-column 원주 방향 truss
하부 기초 링 | Ring beam Support constraint
외피층 | Shell 요소 Equivalent mass
내부 압력 | - radial nodal load
보강재 재료 | Elastic Steel 01 uniaxualMaterial
레골리스 벽체 | nDMaterial Shell/solid 등가 material
삼각 프레임 | - truss - elasticBeamColumn
노드 조인트 | - 핀 접합이면 truss - 강접합이면 beam-column
내부 공기막 | 내부 압력 load로 단순화
외부 멤브레인 | - shell 요소 - 등가 질량
링 기초 | - 원형 ring beam - 하부 node fix
앵커 시스템 | 하부 node의 uplift 방향 fix/spring
레골리스 덮개 | - Vertical load - Mass 증가
포물선 아치 리브 | beam-column element
회전 쉘 구조 | 여러 개의 아치 리브 원주 방향 연결부
측면 지지부 | support node fix/spring
바닥 슬래브 | beam grid Shell rigid diaphragm
기초부 | Fixed Pinned zeroLength spring
취성 재료 | Elastic material Concrete material
차폐층 하중 | distributed load nodal load

## Slide 4
캡스톤 1학기 로드맵
OpenSeesPy 학습·모델링과 가상환경 생성 병행
1-2주차
주제 및 사용 프로그램 결정
• 캡스톤 주제 정의
• CATIA / Abaqus / ANSYS / OpenSeesPy 역할 구분
OpenSeesPy 학습
동시 진행
가상환경 생성
3주차
OpenSeesPy 전체 코드 구조 파악
• 모델링+해석을 위한 OpenSeesPy의 전체 코드 흐름 이해
가상환경 구축 방향 설정
• 지구와 화성 환경 비교에 필요한 항목 정리
↔
4주차
Model 커맨드 학습
• 모델링을 위한 node · element · fix · equalDOF 등의 기본 커맨드 학습
• 지반 모델링에 대한 최근 연구 동향 파악, OPenSeesPy에서의 모델링 사례 조사
↔
5주차
Material / Section 커맨드 학습
• 구조물 구성요소 모델링을 위한 세부 커맨드 학습 (uniaxialMaterial · section)
• 화성 환경 구조물 연구 사례 조사 및 모델링 구현 방향 설계
↔
6주차
하중 · 질량 · 시간입력 명령 학습
• mass · load · timeSeries · pattern 적용과 응답 변화 확인
• 지반의 동적 거동 파악을 위한 지진파 및 동적 하중 데이터, 경계 조건 데이터 수집
↔
7주차
해석 · 출력 명령 학습
• constraints · numberer · system · algorithm · recorder 정리
• 학습 내용 및 수집한 데이터를 바탕으로 지반 재료 정의까지 OpenSeespy 코드 작성
↔
8주차
시험주 복습 및 코드 정리
• 기존 예제 재실행 · 주석 보완 · 미이해 커맨드 정리
시험주 정리
• 부족한 데이터 파악 및 시간 의존 변수 설계
↔
9주차
동적해석 핵심 명령어 학습 (1)
• constraints · algorithm · integrator 등의 analysis command 학습
지반 – 구조물 설계 방식 조사
• 지반 – 구조물 연결 방식 연구사례 조사
↔
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
9주차
가상환경 구축 방향 설정
가상환경 구축 방향 설정
가상환경 구축 방향 설정
지구 지반 모델링 코드 1차 작성
Notes: [Sources] - Internal content derived from user-provided project plan and requested roadmap structure. [/Sources] Slide covers weeks 3-9.

## Slide 5
캡스톤 1학기 로드맵
OpenSeesPy 학습·모델링과 가상환경 생성 병행
OpenSeesPy 학습
동시 진행
가상환경 생성
10주차
Output Commands 기초, 응답 추출 구조 이해
• recorder · nodeDisp · nodeAccel 등의 개념 학습 및 기본 출력 구성
↔
11주차
Utility, FSI Commands 학습
• 모델 정보를 조회하는 커맨드 학습과 유체-구조 상호작용을 위한 커맨드 학습.
↔
12주차
Parallel Commands 학습
• 설계 변수에 따른 응답의 민감도, 신뢰도 분석 커맨드 학습, 해석 결과의 접근법 기초 학습
↔
13주차
Preprocessing Commands
• 대규모 모델 해석을 위한 병렬 연산 명령 학습
↔
14주차
Postprocessing Modules
• 해석 전 단계에서 모델을 구성하고 정의하는 라이브러리, 파이썬 기반의 전처리 작업 학습
↔
15주차
Sensitivity & Reliability Commands 학습
• 시각화 모듈을 활용한 해석 결과 출력 학습, 이번 프로젝트의 결과 출력 방식 설계
↔
16주차
부족한 파트 추가 학습 및 간단한 예제 설계
• 학습이 부족했다고 생각하는 파트 추가 학습, 학습한 커맨드 기반으로 간단한 예제 작성해보기
↔
10주차
지반 데이터 가공 및 변환
• 지구와 화성 지반의 좌표 및 데이터 전처리, 포인트 클라우드 형태로 변환하여 데이터셋 구축
11주차
가상 지반 모델링
• 전처리한 데이터를 OpenSeesPy의 Node 좌표와 연동ㅡ 3차원 지반 형상 구현 및 시각화 출력
12주차
구조물 상세 모델링
• 가상환경에 배치될 구조물 모델링, 카티아에서 추출한 노드 데이터 OpenSeesPy에 입력 및 속성 정의
13주차
지반-구조물 상호작용(SSI) 인터페이스 구현)
• 구조물과 지반 노드 결합, 두 모델 사이의 경계조건과 연결 요소 설정
14주차
환경 변수 민감도 및 병렬 해석
• 중력 환경과 지반 강성 변화에 따른 응답 민감도 분석 및.Parallel Commands를 활용한 해석 효율화
15주차
통합 가상환경 시각화 및 분석 체계 설정
• 지반-구조물 통합 거동 렌더링 확인, 해석 결과 출력 구조 설계 확정
16주차
가상환경 최종 완료
• 통합 모델 동적 해석 수행, 환경별 거동 차이 수치적으로 비교 분석
Notes: [Sources] - Internal content derived from user-provided project plan and requested roadmap structure. [/Sources] Slide covers weeks 3-9.